## Slide 1
第三章 汇编语言程序设计

## Slide 2
3.1 概述
单片机有两种编程语言：汇编语言和高级语言（主要是 C语言）。
汇编语言的目标程序占用存储空间小，执行快，能充分发挥计算机硬件功能。（第3章 要求）
高级语言编程快捷，但程序占用存储空间大，执行的实时较差。(第4章 C语言-不要求)
无论是高级语言还是汇编语言，源程序都要转换成目标程序（机器语言）计算机才能执行。

## Slide 3
51单片机的目标程序有两种格式：
.BIN文件和 ·HEX文件，
.BIN文件是由编译器生成的二进制文件，是程序的机器码。
·HEX文件是用ASCII码来存储，显示打印较方便。
两种语言的操作过程见图 3-1。

## Slide 4
连接/定位器
L51
汇编语言
源程序
汇编器A51
符号转换程序OHS51
绝对地址目标程序
.BIN
C语言程序
浮动地址目标程序
编译器C51
·HEX
图 3-1 两种语言源程序转换成目标程序

## Slide 5
    将汇编语言源程序转换成目标程序的过程
    称为汇编。(翻译）
    将高级语言源程序转换成目标程序的过程
    称为编译。(翻译）
  汇编（编译）的方法有两种：
  1.手工汇编：
  人工查指令表，查出每条指令对应的机器代码。早期的计算机使用。
  2.机器汇编：
  用计算机中的汇编器(A51)对源程序进行汇编。
  用机器汇编要提供给汇编程序一些信息和约定。
  这些由伪指令指定。

## Slide 6
目前很多公司将编辑器、汇编器、编译器、连接/定位器等做成集成软件包，用户进入该集成环境，编辑好程序后，只需点击相应菜单就可以完成上述的各步，并且还有仿真调试功能，如Keil 、Proteus等软件（见教材第 13 章）
3.2 伪 指 令 伪 指 令为汇编程序（汇编器）提供信息的指令，它没有机器码，不被计算机执行。常用的伪指令及功能介绍如下：

## Slide 7
1. 起始指令 ORG nn
功能：定义程序或数据块的起始地址。指示后面的程序或数据块以nn为起始地址，存放在程序存储器中。
指令地址 机器码 源程序
ORG 2000H
2000H 78 30 MAIN： MOV R0，#30H
2002H E6 MOV A，@R0
…
ORG 3000H
3000H 23 TAB： DB 23H，100，‘A’
3001H 64
3002H 41

## Slide 8
2.字节定义 标号： DB（字节常数，或字符或表达式）
功能：指示以标号为起始地址的
单元里存放的数为字节数据
（8位二进制数）。例如
LN：DB 32，’C’，25H，-1
地址 | 数据
LN | 20
LN+1 | 43
LN+2 | 25
LN+3 | FF
3. 字定义 标号：DW （字常数或表达式）
功能：指示在程序存储器中以标号为
起始地址的单元里存放的数为字数据
（即16位的二进制数），
例如：GH ：DW 1234H，5678H，08
GH | 12
 | 34
GH+2 | 56
 | 78
GH+4 | 00
 | 08

## Slide 9: 5. 等值指令 标号 EQU（数值表达式） 表示EQU两边的量等值，用于为标号或标识符赋值。 例如： X1 EQU 2000H X2 EQU 0FH … MAIN: MOV DPTR，#X1 ; DPTR=2000H ADD A，#X2 ; A=A+0FH
4．保留字节 标号：DS （数值表达式）
作用： 指示在程序存储器中保留以标号为起始地
址的若干字节单元，其单元个数由数值表达式指定。
例如 L1：DS 32 ; 从L1地址开始保留32个存储单元。

## Slide 10
6. 位定义 标号 BIT [位地址]
作用： 同EQU指令，不过定义的是位操作地址。
例如 AIC BIT P1.1。
7. 汇编结束 END
作用： 指示源程序段结束。
END 指令放在程序的最后。
下面通过实例介绍汇编语言程序设计方法。常用程序结构有顺序程序、分支程序、循环程序、子程序等。

## Slide 11
例 3-1 编程将外部数据存储器的000EH和000FH单元的内容相换。
分析: 外部数据存储器的数据操作只能用MOVX指令，且只能和A之间传送，因此必须用一个中间环节作暂存，设用20H单元。用R0、R1指示两单元的低八位地址，高八位地址由P2指示。程序如下：
3.3 顺序程序设计

## Slide 12
ORG 0000H
MOV P2, #0H ;送地址高八位至P2口
MOV R0, #0EH ;R0= 0EH
MOV R1, #0FH ;R1= 0FH
MOVX A, @R0 ;A=(000EH)
MOV 20H, A ;(20H)=(000EH)
MOVX A, @R1 ;A=(000FH)
XCH A, 20H ; A=(000EH),(20H)=(000FH)
MOVX @R1, A
MOV A, 20H
MOVX @R0, A ;交换后的数送各单元
SJMP $
END

## Slide 13
地址 | 数据
TAB | 0
TAB+1 | 1
TAB+2 | 4
TAB+3 | 9
TAB+4 | 16H
TAB+5 | 25H
例3-3 求 Y=X2 (0≤X≤5)。
分析 ：变量X放在片内RAM的20H单元,其值为00H~05H之间, Y在片内RAM的21H单元，在程序存储器安排一张平方表，通过查表求 Y=X2 。
ORG 0000H
MOV DPTR,#TAB
MOV A, 20H ；取X
MOVC A,@A+DPTR ; 查表
MOV 21H,A ; 存于Y
SJMP $
TAB: DB 00H,01H,04H,09H,16H,25H
END
表首地址为TAB，以DPTR指向表首址，利用查表指令MOVC A，@A+DPTR，即可求得。
表中数据用BCD码存放。
如果平方值为两个字节，程序应如何编。
DPTR
A

## Slide 14: 例3-4 分解压缩式BCD码,使其成为非压缩式BCD码。 如把 65H→06H和05H,见图
ORG 0000H
MOV R0，#40H ；设指针
MOV A，@R0 ；取一个字节
MOV R2，A ；暂存
ANL A，#0FH ；清0高半字节
INC R0
MOV @R0，A ；保存数据个位
片内RAM | 
42H | 
41H | 
40H | 65H
MOV A，R2
SWAP A ；十位换到低半字节
ANL A，#0FH
INC R0
MOV @R0，A ；保存数据十位
SJMP $
05H
06H

## Slide 15
3.4 分支程序的设计 由条件转移指令构成程序判断框部分，形成分支结构，通常转移条件取决标志位。
【例3-5】 在内部RAM的40H和41H地址单元中，有 2个无符号数，试编程比较这两数的大小，将大数存于内部RAM的GR单元，小数存于LE单元，如两数相等，则分别送入GR和LE地址单元。
分析： 采用CJNE指令，即可以判断相等与否，还可以通过CY标志判断大小，程序如下：

## Slide 16
ORG 0000H
MOV A, 40H
CJNE A, 41H, NEQ ;两数不等转 NEQ
MOV GR, A ;两数相等，GR和LE单元均存此数
MOV LE, A
SJMP $
NEQ: JC LESS ;A小则转LESS
MOV GR, A ;A大，大数存GR单元
MOV LE, 41H ;小数存LE单元
SJMP $
LESS: MOV LE, A ;A小，小数存LE单元
MOV GR, 41H ;大数存GR单元
SJMP $
END

## Slide 17
[例 3-6】 设变量X以补码形式存放在片内RAM的30H单元， 函数Y与X有如下关系式：
X X>0
Y= 20H X=0
X+5 X<0
试编制程序，根据X的取值求出Y，并放回原单元。
分析： 取出变量后进行取值范围的判断，对符号的判断可用位操作类指令，也可用逻辑运算类指令，本例用逻辑运算指令，程序框图及程序如下：

## Slide 18
开始
（30H） A
A = 00H
A > 00H
(30H) +05H (30H)
结束
20H (30H)
Y
N
Y
N

## Slide 19
ORG 0000H
MOV A, 30H
JZ NEXT ;判断是否为零
ANL A, #80H ;判断符号位
JZ ED ;X>0转ED
MOV A, #05H ;X<0完成X+5
ADD A, 30H
MOV 30H, A
SJMP ED
NEXT: MOV 30H, #20H ;X=0, Y=20H
ED: SJMP $

## Slide 20
多分支散转程序的设计 (略讲)
根据不同的输入条件或不同的运算结果,转向不同的处理程序,称之为散转程序。这类程序通常利用JMP@A+DPTR指令实现转移。有两种设计方法：
1. 查转移指令表:
将转移到不同程序的转移指令列成表格，判断条件后查表，转到表中指令执行。
2. 查转移地址表:
将转移地址列成表格，将表格的内容作转移的目标地址。

## Slide 21
例3-7 根据R3的内容转向对应的程序，R3的内容为0～n, 处理程序的入口地址为PR0～PRn（n<128)。
方法1：利用转移指令表实现转移
MOV A, R3
RL A ;A*2
MOV DPTR，#TAB ;置分支表首址
JMP @A+DPTR
TAB: AJMP PR0 ; 转移指令表
AJMP PR1
AJMP PR2
:
:
AJMP PRn

## Slide 22
MOV A, R3
RL A ; A*2
MOV DPTR ,#TAB ;置地址表首址
PUSH A
MOVC A,@A+DPTR ; 取地址表的高字节
MOV B, A
INC DPTR
POP A
MOVC A,@A+DPTR ; 取地址表的低字节
MOV DPL ,A ;地址表的低字节送DPL
MOV DPH ,B ;地址表的高字节送DPH
CLR A
JMP @A+DPTR ;转移
TAB：DW PR0,PR1,PR2,…..,PRn ;转移地址表
方法2：利用转移地址表实现转移

## Slide 23
采用循环程序方式，使程序缩短，节省存储单元（并不节省执行时间）。
循环次数的控制，有两种控制方式:
第一种方法
先判断再处理, 即先判断满不满足循环条件，如不满足，就不循环，多以循环条件控制。
第二种方法
先处理再判断，即循环执行一遍后，下一轮还需不需要进行，多以计循环次数控制。
3.5 循 环 程 序 设 计

## Slide 24
例 3-9 设计一个延时10ms的延时子程序，已知单片机使用的晶振为6MHz。
分析：
延时时间与两个因素有关:晶振频率和循环次数。采用6MHz晶振，一个机器周期是2μs，可以用内循环实现1ms延时，外循环10次即可达10ms延时。
内循环如何实现1ms延时呢，程序中可先以未知数MT代替，从附录A查每条指令机器周期计算程序的执行时间。

## Slide 25
ORG 0020H
MOV R0，#0AH ；外循环10次
DL2： MOV R1，#MT ；内循环MT次
DL1： NOP
NOP ；空操作指令
DJNZ R1，DL1
DJNZ R0，DL2 RET
1
1
1
1
2
2
内循环DL1到指令DJNZ R1，DL1的计算：
（1+1+2）×2μS×MT=1000μS
MT=125=7DH
将7DH代入上面程序的MT，计算总的延时时间：
{1+[1+（1+1+2）×125+2] × 10}×2μS
=10062μS=10.062mS
若需要延时更长时间，可以采用多重循环。
机器周期数
内
外

## Slide 26
MCS-51单片机有着优异的位逻辑功能,可以方便实现各种复杂的逻辑运算。用软件替代硬件可大大节省硬件成本,但比硬件要多花运算时间。
例3-14
编写程序,以实现图3-７中的逻辑运算电路。
3.6 位操作程序设计

## Slide 27
其中P1.1和P2.2分别是端口线上的信息,TF0和IE1分别是定时器定时溢出标志和外部中请求标志, 25H和26H分别是两个位地址, 运算结果由端口线P1.3输出。
图3-7 硬件逻辑运算电路

## Slide 28
程序如下：
START:MOV C,P2.2
ORL C,TF0
ANL C,P1.1
MOV F0,C ;F0=(P2.2+TF0)&P1.1
MOV C,IE1
ORL C,/25H
ANL C,F0
ANL C,/26H
MOV P1.3,C
SJMP $
;F0为中间临时存放位

## Slide 29
子程序通过ACALL和LCALL两条指令调用，必须以RET指令结尾。
子程序结构节省存储单元，使程序简短、清晰，是程序设计的重要技巧之一。
在调用子程序时，有以下几点应注意：
3.7 子程序设计
1）保护现场。
2）设置入口参数和出口参数。
3）子程序可以嵌套。

## Slide 30
例3-16
用程序实现 c = a2 + b2，设a,b均小于10。a存放在31H单元，b存放在32H单元，把 c 存入34H和33H单元。（和要求为BCD码）。
分析：因该算式两次用到平方值，所以在程序中采用把求平方编为子程序的方法。求平方采用查表法 , 主程序和子程序编写如下：

## Slide 31
主程序：
ORG 0000H
MOV SP，#3FH
MOV A，31H ; 取a
LCALL SQR ; 求a方
MOV R1，A
MOV A，32H ; 取b
LCALL SQR ; 求b方
ADD A，R1 ; 求和
DA A ; 调整
MOV 33H，A
MOV A，#0
ADDC A，＃0
MOV 34H，A
SJMP $
子程序：
ORG 0030H
SQR：INC A
MOVC A，@A+PC
RET
TAB：DB 00H,01H,04H,09H
DB 16H,25H,36H
DB 49H,64H,81H
END

## Slide 32: 3.8 小 结
1、伪指令是非执行指令，没有机器代码，
仅给汇编程序提供汇编信息，应正确使用。
2、本章应掌握顺序程序、分支程序、循环
程序、子程序等各类程序的设计方法，
并能熟练应用查表技术简化程序的设计。